小武基转运站小修车间新建化粪池工程

一、编制依据

1、工程技术标准和要求

2、工程工程量清单

3、国家和行业适用于本工程的最新设计、施工规范、质量检验与验收标准等

- 工程概况

小武基转运站小修车间未设置化粪池，导致卫生间污水管道无法正常排放，室内存在严重异味。若今后小修车间作为宿舍使用，为了符合宿舍环境标准，且能够满足使用，特制定此方案。

- 主要施工方法

- 计划在小武基转运站小修车间南侧5米新挖一处7.6m（长）*3.4m（宽）*3.3m（深）的基坑，需破除20cm厚的C30混凝土地面后，下挖土方3.1m。

2.采用成品玻璃钢化粪池，尺寸为：6.6m（长），直径为2.4m。

3.采用直径为200mm的pvc管（污水管线）与成品玻璃钢化粪池连接，管线总长35m，管沟宽800mm，管道埋深1m(管道铺设时，按照现场的实际情况进行放坡处理)，将直径为200mm的pvc管插入成品玻璃钢化粪池进水预留孔口中20cm，并使用水泥封口，外面用保鲜薄膜把封口位置包裹起来，以防开裂，固化后再进行回填。（详见平面图）

新建化粪池平面图

- 成品玻璃钢化粪池易磨损，回填时，首先需填铺10cm厚3：7灰土，其次，填铺25cm厚混凝土垫层，再填铺25cm厚细沙，然后放置成品玻璃钢化粪池，在化粪池顶部及四周填铺20cm厚的细沙进行保护，最后，新做10cm厚的C30混凝土恢复地面，剩余土方施工单位自行处理（详见剖面图）。

剖面图

5.在成品玻璃钢化粪池顶部设置一处检查井预留孔作为抽水口，直径为500mm，预留孔外套直径500mm双壁波纹管，在顶部安装井盖，抽水口深30cm，抽水口直径为500mm，井盖直径为500mm。

四、安全文明施工

1.所用电气设备经过安全、检测合格后才可使用。 对周围环境要进行保护，施工时保证场地清洁，及时清理废料。

2.废弃材料集中码放，定时清运。

3.施工现场临时用电要严格执行JBJ46—88《临时用电安全技术规范》。

4.部分专项问题按相应图集、规范施工。

五、其他

1.施工单位要做好施工过程中资料，并在工程完工前整理完成。

2.报价公司须可以开具10%增值税专用发票。

3.最终结算金额以第三方审定金额为准。

4.考虑化粪池工程实施过程中的地下未知因素，工程报价中需含2万元不可预见费。