大屯转运站撬装站基础工程

施工方案

一、工程概况

大屯转运站撬装站基础工程位于北京固废物流有限公司大屯转运站院内。根据相关管理部门要求，原加油站将不能继续使用，拟在原加油站北侧绿地内修建一个橇装站，需要进行先期基础处理。特制定此方案。

二、主要施工方法

1.开挖基础槽土方，规格5.038*16.34*0.8 =65.86立方米；

2.底层回填3：7灰土，规格5.038*16.34*0.4 =32.93立方米；

3.在基础四周插入6根长3.3米的2寸热镀锌管接地极（参见示意图）；

4.在接地极上端连接预埋铁（规格150*240*6）及M12螺栓;

5.围绕接地极四周连接镀锌扁钢接地母线（规格：4*40）30.76米；

6.混凝土基础绑扎双层双向螺纹钢（规格12*300*300）；

7.设备基础四周支基础模板高0.4米周长42.76米（17.1平方米）；

8.现浇C30混凝土设备基础（规格5038*16340*400）32.93立方米；

9.基础四周砌筑宽0.24米、高0.6米围墙，周长42.76米；墙内外抹水泥砂浆刷黑黄警示漆；

10.撬装站内安装10回路以内的配电箱1台。

三、文明施工及安全施工保障措施

1.施工期间必须保障单位人员及施工人员的安全。

2. 遵守甲方管理制度，接受甲方监督、检查，保证施工质量、防止发生生产事故。

3、由于该工程是涉及配电设施的安全运行，施工前必按照甲方要求进行施工前技术交底工作，保证施工安全。

4、要严格遵守操作规程，施工作业必须有防护措施，备有专职安全负责人，负责安全工作，禁止违章蛮干，发现作业人员的违规违章或违反相关约定行为立即制止。

5、文明施工，减少扰民，爱护甲方各项设备、设施，保证各种设施完好无损，如有损坏的设施照价赔偿。所用材料要码放整齐，管理有序，确保安全，不得影响甲方的正常工作和生活。

6、安全文明施工，做好警示标志，确保行人及车辆的安全。

7、设专职安全监护人，负责项目的安全协调工作。

8、建立安全保证体系，切实落实安全生产责任制，项目部设置安全生产领导小组。项目经理为安全第一责任人；并设专职安全检查员，做到分工明确，责任到人。对重点部位或专业随时进行抽查。特殊工种持有上岗操作证，严禁无证上岗。

四、环保措施

1、在项目经理部建立环保文明施工体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序。

2、对所有人员进行文明施工意识教育，加强整体意识，确保现场施工有序进行的同时，保证文明施工。

3、对施工噪声较大的工具，采用特殊隔声材料进行隔声处理，避免噪声扩散。

4、严格按照材料管理办法，进行限额领料。对废料、旧料做到每日清理回收。工作面做到人走场清，工完场清。

5、对易燃、易爆和化学品等的采购、运输、储存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

6、施工机械进行全面检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、漏油等废弃物造成污染。

7、生活垃圾与建筑垃圾分开，并及时清运。

8、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定，合理安排施工时间。

9、加强对操作人员的教育，早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。

10、材料尽量采用定尺定料和工厂制品，减少现场切割。避免现场噪音。

11、对施工用的水电我们将进行严格的管理。

12、加强对施工扬尘、渣土运输、声光排放、环境保护、材料节约、安全生产、噪声污染、职业健康等实现全面达标。

13、施工现场对易扬尘的散料、粉状物，严格控制，防止扬尘污染大气，对外界造成影响。

14、严格控制渣土的清运工作，使用有资质的运输队，施工渣土必须运到垃圾处理场，严禁乱倒施工垃圾。

15、施工现场使用的建筑材料必须使用环保型的，严禁使用国家明令淘汰或禁止的建筑材料。