廊坊项目部新建压装站工程施工方案

一、编制依据

1.工程技术标准和要求

2.国家和行业适用于本工程的最新设计、施工规范、质量检验与验收标准等

二、工程概况

廊坊项目部新建压装站：新做地面硬化、沿硬化地面四周新做排水沟及沉砂池，具体尺寸详见平面布置图。

三、具体施工做法

1.平整场地长18m，宽16m，上做100mm厚2:8灰土垫层，再做200mm厚C30混凝土地面，下层配Ф12双向钢筋。地面由西向东放3‰的坡度，详见厂区平面做法图。

平面图

2.沿硬化地面区域东、北两侧做排水沟，北侧排水沟由西向东放坡，东侧排水沟由北向南放坡，坡度均为3‰；除北侧排水沟（门口处）10m长位置安装加重型铸铁雨篦子外（尺寸为450mm×750mm），其余排水沟均安装pvc雨篦子；具体做法详见排水沟做法图。

3.硬化地面区域东南侧紧邻排水沟处做长3m×宽2m×深2m的沉砂池一座。沉砂池采用200mm厚C30单层双向钢筋混凝土浇筑，顶部放置一个井口。池子底部、四周内壁及隔断做一层SF聚合物面层防水砂浆。

4.场区东、西、南侧三侧做彩钢板围挡，高2.4m。每隔3m做一C30混凝土承台，承台中预埋间40×60×3方钢，两承台之间用三道横向方钢链接，横向方钢30×30×3，方钢上挂彩钢板。承台大样图及围挡示意图如下：

承台平面图  单位：mm

围挡示意图 单位：mm

5.北侧门口旁新做彩钢岩棉板（板厚100mm)门房，在硬化地面上做200厚C20混凝土基础，彩钢板房尺寸为2m×2m×2.5m高。安装塑钢门1m×2m高，塑钢窗1m×1m。

6.新建压装站外200m处引水电，分别挖沟，尺寸为500×800，其中一条沟内放YJV22（4×25+1×16）的电缆引至压装站内部，之后回填地面。另一条沟内放置25mmPVC管引至压装站内部之后回填地面。

7.压缩箱就位轨道安装需人工3000元。

8.考虑其它不可预见因素，该工程预留暂估费2万元。

四、安全文明施工

1.所用电钻、电焊机等电气设备经过安全、检测合格后才可使用。对周围环境要进行保护，施工时保证场地清洁，及时清理废料。

2.废弃材料集中码放，定时清运。

3.施工现场临时用电要严格执行JBJ46—88《临时用电安全技术规范》。

4.部分专项问题按甲方要求规范施工。

五、其他

1.施工单位要做好施工过程中资料，并在工程完工前整理完成。

2.报价公司须可以开具9%增值税专用发票。

3.最终结算金额以第三方审定金额为准。